## Slide 1: Automatika
Klasszikus
Szabályozás elmélet
I.
Áttekintés
Óbudai Egyetem
Dr. Neszveda József

## Slide 2: Automatika
Az automatizálás célja gép, együttműködő gépcsoport, berendezés, eszköz, műszer, részegység balesetmentes működtetése úgy, hogy biztosítsa az egyenletes minőséget és ennek dokumentálhatóságát.
A minél kevesebb emberi beavatkozás csak másodlagos cél.

## Slide 3: Automatika mérnöki területei a készüléktervezésben
Irányító egység hardver kiválasztása, tervezése
Illesztő elektronika tervezése
Tápellátás tervezése
Irányítástechnika
  Szakaszmodell, irányító algoritmus, megjelenítés, stb.
EMC tanúsítvány és egyéb hatósági engedélyezések
  Kábelezés, burkolat, illetve IP szám, klíma, stb.
SIL méretezés és számítás, ha kell.

## Slide 4: Automatika mérnöki területei a folyamatirányításban
Folyamatműszerezés
Energia elosztás és környezetvédelem
Hajtásszabályozás
Irányítástechnika
  Folyamatmodell, irányító algoritmus, megjelenítés, stb.
Karbantartás menedzsment
Ipari kommunikációs hálózatok
Vész, védelmi rendszerek

## Slide 5: Irányítástechnika területei
Folyamatszabályozás (Process Control)
  Folytonos és batch
Gyártásautomatizálás (Manufacturing)
  Gyártócellák, logisztika, stb.
Installációs rendszerek (Installation)
  Épületautomatizálás, világítástechnika, stb.

## Slide 6: Irányítástechnika mérnöki feladatai
Az irányított berendezés (gép, …) statikus és dinamikus modelljének megalkotása.
  Fekete doboz modell, szürke doboz modell.
A mérés és a beavatkozás eszközeinek kiválasztása, valamint illesztése az irányított és a módosító jellemzőkhöz.
Az irányítási stratégia megválasztása.
Az irányító berendezés hardver kialakítása.
Az irányítási stratégia le-, és a beavatkozás és mérés eszközeinek fel-programozása.

## Slide 7: Gép, gépcsoport (technológia)
IttB
B
B
T
T
IB
IB
OP
Anyag, és/vagy energia, esetleg információ
Alapirányítás
Vész, védelem

## Slide 8: A mérés és beavatkozás elvei, eszközei
A Neszveda József „Automatizálás eszközei” BMF KVK 2054 jegyzet tárgyalja a mérés és beavatkozás legfontosabb elveit és eszközeit.

## Slide 9: A jelek és jellemzők
Jellemzők A fizikai valóság (nyomás, áramlás, hőmérséklet, szint, fordulatszám, elmozdulás, stb.). Fontos az értelmezési tartomány.
Jel Jól kezelhető fizikai érték (áram, feszültség, vagy frekvencia, illetve nyomás). Információt hordoz. Az értelmezési tartományt szabvány írja elő.

## Slide 10: Szabványos ipari jeltartományok
Analóg Leggyakoribb 4 – 20 mA, valamint 0 – 20 mA Előfordul 0 – 10 VDC, 400 – 800 Hz, 0.2 – 2 Bar
Kétállapotú Leggyakoribb 0 – 24 VDC (0 – 7 V: Logikai nulla, 14 – 30 V: Logikai 1) Előfordul 0 – 230 VAC
Digitális Ipari kommunikációs hálózatok

## Slide 11: Jelek, jellemzők illesztése
Umax
Umix
YMmax
YMmix
Ymax
Ymix
UMmax
UMmix
A/D
D/A

## Slide 12: Modell alkotás
Az összetett irányítási feladatot fel kell bontani egyszerűbb, egymástól független feladatokra. Lehetőleg minden egyes irányított jellemző önálló feladat legyen! (Ez nem mindig lehetséges., de e tárgy keretében csak ezt tárgyaljuk)
Mérésekkel (black box = fekete doboz modell), vagy az anyag és energia áramok egyensúlyi egyenleteit alkalmazva (grey box = szürke doboz modell) matematikai modellt kell készíteni az irányítási feladatokra. (A matematikai modell válasza a gerjesztő jelekre az előírt mérnöki pontossággal megegyezik fizikai rendszer viselkedésével.)

## Slide 13: Irányítási stratégia
Vezérlés Minden az irányított jellemzőre ható fizikai mennyiséget (jellemzőt) mérünk. Minden lehetséges körülmény esetén kielégítően pontos a modellünk. A beavatkozás a modell alapján történik.
Szabályozás Az irányított jellemzőt mérjük és a többi az irányított jellemzőre ható fizikai mennyiség eltérését az üzemi értéktől zavarnak tekintünk. Az irányított jellemzőt hasonlítjuk össze az előírt értékkel. A beavatkozás az eltérés megszüntetése érdekében történik.

## Slide 14: Stratégia választás
Ha van kielégítő pontosságú modell, akkor alkalmazható a vezérlés.
Ha a szakasz modellezhető csupa kétállapotú jellel, akkor mindig alkalmazható vezérlés. Lehet analóg jellemző (nyomás, szint, stb.), ha a modellhez elég csak azt tudni, hogy egy értéknél kisebb vagy nagyobb.
Analóg jeleket tartalmazó irányítást vezérléssel megoldani általában költséges. Az analóg mérés drágább, mint a kétállapotú, általában egynél több jellemzőt kell mérni, és idővel (kopás, öregedés, évszakok váltakozása, stb.) a rendszer modell paraméterei megváltoznak.

## Slide 15: Vezérlés kétállapotú jelekkel
A Bool algebra szabályaival definiálható az algoritmus.
Az algoritmus zárt szekvenciákból épül fel. If…than else, Do…until, stb. A fejlesztő szoftverek gyakran felkínálnak grafikus megjelenítő felületeket, valamint kész, jól tesztelt szubrutinokat (funkció blokkok, függvények).
Berendezéscsoport, technológia irányításakor a feladatok nagyobb hányada On/Off vezérlés. Iparágtól függően az összes feladat 75 -95% On/Off vezérlés. A vész rendszer mindig, a védelmi rendszer szinte mindig csupa kétállapotú vezérlés. Az indítás, üzemeltetés, normál leállás folyamata tipikus sorrendi vezérlés.

## Slide 16: Szabályozás
A SISO (Single Input Single Output) feedback (negatívan visszacsatolt) struktúra lefedi a szabályozási feladatok döntő hányadát.
Összetett (Cascade, Feedforward) szabályozások. Iparágtól függően a szabályozási feladatok 1 – 7%-a.
A MIMO (Multi Input Multi Output) és a adaptív (öntanuló) struktúra. Tipikus MIMO alkalmazás a repülő gép vagy tankerhajó navigáció és a festő, hegesztő, stb. robot irányítás, illetve adaptív szabályozás a folyamatirányítás (Process Control) szabályozási feladatainak 1 – 2%-a.

## Slide 17: A jelátvivő tag
Az irányítástechnika jelátvivő tagként vizsgál minden olyan alkatrészt (pl.: műveleti erősítő, szelep, stb.), szervet (pl.: jelillesztő áramkör, szivattyú, nyomás-, szint-távadó, stb.), illetve technológiai egységet (pl.: tartály, hőcserélő, autokláv, kazán, stb.), amelyeknek egy számunkra fontos jele, jellemzője (kimeneti jel, jellemző) jól befolyásolható egy számunkra könnyen változtatható jellemzőjével, jelével (bemeneti jel, jellemző).

## Slide 18: Blokk diagram modell
A jelátvivő tag egy bemenetű egy kimenetű téglalap alakú szimbólum. A be-, és kimenet közötti kapcsolat a téglalap belsejébe írható.
Szükség van még összegző és elágazási pontokra, valamint hatásvonalakra.
Jelfolyam ábra
Ez egy gráf, aminek a csomópontjai a jelek vagy jellemzők.
Az élei mellé vagy az élre tett dobozba írható a gerjesztő és gerjesztett jel közötti kapcsolat.

## Slide 19: Klasszikus szabályozáselmélet
A blokk diagram modellt alkalmazza, aminek előnye, hogy jól illeszkedik az irányítás szerkezeti felépítéséhez .
Magasabb rendű differenciál egyenleteket is alkalmazz.
A SISO rendszerek méretezése szemléletesen és hatékonyan végezhető.
Attól modern, hogy számító gép kell hozzá, a matematikai alapok és az elmélet kidolgozása egyidős a klasszikuséval.
Jelfolyam ábrát alkalmaz, aminek előnye, hogy jól illeszkedik az állapotteres leírási módhoz.
A MIMO rendszerek tárgyalása ezzel sukkal hatékonyabb.
Az adaptív rendszerek csak így tárgyalhatók.
Modern szabályozáselmélet

## Slide 20: Tartály segédberendezésekkel
Qbe
tartályszint
szelep
szelep
Nyomás különbség
Nyomás különbség
Szakasz
tartályszint h
Qbe
Qki
Nyomás különbség
Eltérés az üzemi értéktől
A blokk mindig egy bemenetű és egy kimenetű. Ha több jel van, akkor összegzőt alkalmazzunk. A „fekete doboz” modellel méréssel határozzuk meg a kapcsolatot a szint és a be- és kiáramlás között.
A be és egy kimenetek legyenek dimenzió nélküliek
Qki

## Slide 21: Elektromos áramkör
U1
U2
I1
I2
I3
A
B
Valamennyi ellenállásnak és kapacitásnak van konkrét értéke. Az „A” pont virtuális föld!
Ez úgynevezett „szürke doboz” modell
U2
U1
I1
I2
I3
U1
I1
U2
I2
U2
I3
Szürke modell (egyszerűsített)

## Slide 22: DC motor modellezése
M
armatúra nyomaték
 Szög elfordulás
Ta armatúra nyomaték
Tf súrlodási nyomaték
TL teher nyomatéka
Ia armatúra áram
Ra armatúra ellenállás
La armatúra induktivítás
Ke emf tényező
Ka motor nyomaték konstans
C forgás csillapítás tényező
Az armatúra feszültséggel szembe a forgással generált feszültség (emf)
Szürke modell (egyszerűsített)

## Slide 23: Szimuláció MATLAB – bal Könnyen átírható jelfolyam ábra alakra

## Slide 24: Kérdések
Mikor alkalmazható vezérlés? Mi a szabályozás elve? Mi a modellalkotás menete és mi a különbség a szürke és a fekete doboz modell között?
Mit nevezünk jelnek és mit jellemzőnek. Melyek az iparban leggyakrabban alkalmazott szabványos jeltartományok? Hogyan tesszük dimenzió nélkülivé a jeleket, jellemzőket?
Mi az automatizálás célja? Mi a jelátvivő tag? Melyek a blokk diagram modell grafikus elemei? Mi a blokk diagram előnye és mik a korlátai?