## Slide 1
Híradástechnika I.
3.

## Slide 2: A szem felépítése

## Slide 3: Az emberi látás
A szembe érkező fénysugarak 2 helyen törnek meg:
  szaruhártya
  lencse
Áthaladnak az üvegtesten
Retinákra érkeznek, ahol kicsinyített fordított állású kép keletkezik
  csapok: 6M, színlátás, jó felbontás, kis érzékenység
  pálcák: 120M, nagy érzékenység, kis felbontás
A fény hatására a receptorok ingerületbe jönnek
Az ingerületet átveszik az idegsejtek és látóidegként kilépnek
A látóideg részlegesen átkereszteződik
A képet az agy visszafordítja

## Slide 4: Színlátás
A színlátás a három alapszínre érzékeny csapok segítségével történik

## Slide 5: A szem spektrális érzékenysége
Láthatósági függvény
 | Szín | Hullámhossz
 | Ibolya | 380-420 nm
 | Kék | 420-490 nm
 | Zöld | 490-575 nm
 | Sárga | 575-585 nm
 | Narancs | 585-650 nm
 | Vörös | 650-750 nm

## Slide 6: Az emberi látás képességei
Látható spektrum:
390 −700 nm (430 −790 THz)
Felbontás:
  képpontok, alakok: 2’ (1/30 fok)
  színek: 8’−10’ (~1/6 fok)
Érzékemység:
a látható tartományba eső 1 foton (~4∙10-19 J)

## Slide 7: Additív színkeverés
Az RGB rendszer
RCIE : 700nm
GCIE: 546nm
BCIE : 436nm

## Slide 8: Színmérés és színkeverés
A CIE XYZ színmérési rendszere
X=0.61R+0.17G+0.2B
Y=0.3R+0.59G+0.11B
Z=0.07G+1.12B
Előnyök:
  Nincs negatív értékű színkoordináta
  Az Y koordináta közvetlenül adja világosság értékét
  Az x ‒y síkon az összes szín ábrázolható

## Slide 9: Színmérés és színkeverés
A CIE színdiagram
Fehér szín:
E-fehér (CIE): RCIE :700nm, GCIE:546nm, BCIE :436nm
RCIE=GCIE=BCIE, x=y=1/3
C-Fehér (FCC/NTSC): RFCC=GFCC=BFCC, x=0.309, y=0.316
Másodlagos színek:
  R+B=Ma (magenta)
  R+G=Y (sárga)
  B+G=Cy (cián)
Színtartalom: (telítettség)
b
a
d=580 (domináns hullámhossz)
C
E

## Slide 10: Színmérés és színkeverés
A képpontok (pixel) tulajdonságai három paraméterrel jellemezhetők:
R, G, B koordináták
X, Y, Z koordináták
világosság (Y), domináns hullámhossz (d), színtartalom (pe)
világosság (Y) és krominancia (R‒Y, B‒Y) (analóg TV jel)

## Slide 11: Feladat
Az emberi szem felbontóképessége és a kínai nagy fal
Közismert állítás, hogy a kínai nagy fal (長城) az egyetlen ember alkotta építmény, ami a világűrből is látszik. Az emberi szem felbontóképességéről tanultak alapján döntse el, hogy ez az állítás igaz-e vagy hamis.
Segítség: A Föld körül keringő űrhajók átlagos felszíntől mért távolsága kb. 300 km, az emberi szem felbontóképessége pedig nagyjából 2 ívperc. (2’ ≈ 6·10-4 rad)

## Slide 12: Jelek

## Slide 13: Alapfogalmak
A jel fogalma: Időfüggvény, amely valamely jelenség lefolyásáról, jellemzőiről hordoz információt.
A jel információtartalommal bír
Matematikai függvények
  x  Df : értelmezesi tartomány
  y  Rf : értékkészlet

## Slide 14: Jelek osztályozása
Értelmezési tartomány
  folytonos
  diszkrét (pl. mintavett jel, diszkrét spektrum)
Értékkészlet
  folytonos
  diszkrét (pl. kvantált jel)
  valós (pl. feszültség-idő függvény)
  komplex (pl. frekvencia transzfer függvény)
Információ megjelenítési formája szerint
  analóg (pl. hangjel)
  digitális (pl. adatfolyam)
Determináltság
  determinisztikus (pl. szinusz hullám)
  sztochasztikus (véletlen) (pl. beszéd jel)
Notes: A kommunikációban a jeleknek jut a fő szerep. Beszédjeleket továbbítanak a
telefonhálózatok rézvezetékein, míg a mobil telefónia digitális üzeneteit a
rádióhullámok térerőssége vezérelt változása közvetíti. Ugyanakkor szélessávú
bitfolyamok áramlanak a számítógépek közötti optikai hálózatokon.

## Slide 15: Jelek osztályozása

## Slide 16: Az információ megjelenési formája
Analóg jel: Olyan folytonos jel, melynek valamilyen időfüggő jellemzője valamely másik időfüggő jelenséget ír le. (Pl. egy analóg audio jelnél a feszültség a hanghullámok nyomásával arányosan változik.)
Digitális jel: Olyan jel, mely egy időben diszkrét, véges jelkészletű üzenet leképzéseként áll elő. (Pl. Egy bitfolyam vagy egy minta-vételezett és digtalizált anlóg jel.)

## Slide 17: Determinisztikus jel
A jel determinisztikus, ha matematikai formalizmussal leírható és midig egyértelműen reprodukálható.
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-3
-2
-1
0
1
2
3

## Slide 18: Sztochasztikus jel
A jel sztochasztikus, ha valószínűségi változók folytonos vagy diszkrét sorozataként áll elő (pl. véletlen számok). Az ilyen jelek statisztikus tulajdonságaikkal írhatók le, amilyen pl. a várhatóérték vagy szórás, vagy a különböző pillanatokban felvett értékeinek együttes eloszlása, illetve a jelteljesítmény frekvencia szerinti eloszlása (spektrális sűrűség).

## Slide 19: Jelek időtartománybeli jellemzői
Csúcsérték:
Csúcstól csúcsig (peak to peak):
Effektív érték:
Csúcstényező (crest factor):

## Slide 20: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
Minden olyan jelet, ami nem része az információnak, a kommunikációs összeköttetésben zajnak tekintünk.
Jel-zaj viszony (Signal to Noise Ratio, SNR) A jel/zaj viszony a jel és a zaj átlagos teljesítményeinek hányadosa:

## Slide 21: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
A decibel skála
Mindig két teljesítmény hányadosát fejezi ki logaritmikus egységekben:
Logaritmikus azonosságok:
dB | P1/P2
0 | 1
1=10-9 | 10/8=1.25
2=5-3 | 3.16/2=1.58
3 | 2
4=10-6 | 10/4=2.5
5=10/2 | ==3.16
6=2*3 | 22=4
7=10-3 | 10/2=5
8=5+3 | 3.16*2=6.32
9=3*3 | 23=8
10 | 10
-7=3-10 | 2/10=0.2
dB | P1/P2
0 | 1
1=10-9 | 10/8=1.25
2=5-3 | 3.16/2=1.58
3 | 2
4=10-6 | 10/4=2.5
5=10/2 | 
6=2*3 | 22=4
7=10-3 | 10/2=5
8=5+3 | 3.16*2=6.32
9=3*3 | 23=8
10 | 10
-7=3-10 | 2/10=0.2

## Slide 22: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
Megnevezés | Mértékegység | Definíció | Ref. szint
Teljesítményerősítés | dB | 10·log 10(Pki/Pbe) | 
Feszültségerősítés | dB | 20·log 10(Uki/Ube) | 
Csillapítás (teljesítmény) | dB | 10·log 10(Pbe/Pki) | 
Csillapítás (feszültség) | dB | 20·log 10(Ube/Uki) | 
Hangnyomás-szint (SPL) | dBSPL | 20·log 10(p/pref) | 20μPa
Hangintenzitás-szint (SIL) | dBSIL | 10·log 10(I/Iref) | 1pW/m2
Elektromos teljesítményszint | dBm | 10·log 10(P/Pref) | 1mW
Elektromos teljesítményszint | dBW | 10·log 10(P/Pref) | 1W
Elektromos feszültségszint | dBV | 20·log 10(U/Uref) | 1V
Effektív elektromos feszültségszint (600Ω terhelésnél azonos mintdBm) | dBu | 20·log 10(U/Uref) | 0.775VRMS
A távközlésben használt néhány fontosabb logaritmikus mennyiség