## Slide 1
Híradástechnika I.
4.

## Slide 2: A Fourier transzformáció célja
Áttranszformálni a függvényt IDŐ tartományból FREKVENCIA tartományba;
Frekvencia tartományban sokszor egyszerűbb eszközökkel oldható meg egy mérnöki számítás, illetve könnyebben értelmezhető az adott feladat.

## Slide 3: Lineáris rendszerek tulajdonságai
Linearitás:
Lineáris rendszerek sajátfüggvényei:

## Slide 4: Fourier transzformáció fajtái
A jel típusa alapján megkülönböztetünk:
Folytonos és periodikus: Fourier-sor
Folytonos és nem periodikus: Fourier-transzformáció vagy Fourier-integrál
Diszkrét és periodikus: Diszkrét jel Fourier sorfejtése
Diszkrét és nem periodikus: Diszkrét Fourier-transz-formáció (DFT) vagy z-transzformáció

## Slide 5: Fourier sorfejtés
Periodikus, folytonos jelekre alkalmazhatjuk;
Periodikus jelek spektruma harmonikusakat tartalmaz a spektrumkép vonalas;
Az alapharmonikus (f0) a periodikus jel periódus idejének reciproka: f0=1/T
A spektrum csak az alapharmonikust és annak egész számú többszöröseinek megfelelő frekvenciákat (felharmonikusait) tartalmazza: f0, 2f0, 3f0, …

## Slide 6: Ortogonalitási relációk

## Slide 7: Fourier sorfejtés
x(t) folytonos és T-re (T=2/ω0) periodikus (x(t+T)=x(t)) jel
ahol
Felhasználva, hogy
ahol és

## Slide 8: Fourier sor komplex alakja
Komplex együtthatókat is megengedve:
ahol
Euler:

## Slide 9: Tulajdonságok
Páros függvény Fourier-sora csak páros (konstans + koszinuszos) tagokat tartalmaz:
Páratlan függvény Fourier-sora csak páratlan (szinuszos) tagokat tartalmaz:
Szimmetrikus félperiódusú függvény Fourier-sora csak páratlan felharmonikusokat tartalmaz:

## Slide 10: Legfontosabb jelek és spektruma
Szinuszos jel:
Négyszög jel:


Notes: Spektrumanalizálás- milyen harmónikus komponensek milyen amplitudóval jelennek meg

## Slide 11: Legfontosabb jelek és spektruma
Fűrészjel:
Szinuszos jel kétutas egyenírányítás után:
f
bk
ak
f
4f0
2f0
6f0
f0
2f0
3f0

## Slide 12: Jelek időtartománybeli jellemzői
Csúcsérték:
Csúcstól csúcsig (peak to peak):
Effektív érték:
Csúcstényező (crest factor):

## Slide 13: Fourier-transzformált
Ha x(t) folytonos, aperiodikus és abszolút integrálható függvény, vagyis
ahol
Az X(ω) függvényt x(t) Fourier-transzformáltjának nevezzük.
(A Fourier-sorfejtésből T→ és ω0→0 határátmenettel és a kω0 = ω helyettesítéssel vezethető le.)

## Slide 14: Fourier-transzformált
Legyen xT(t) T-re periodikus függvény:
ahol
ahol

## Slide 15: Fourier-transzformált
Ha körfrekvencia helyett frekvenciát használunk, vagyis az ω = 2π f helyettesítéssel az oda-vissza transzformáció szimmetrikussá válik:
és

## Slide 16: Négyszögimpulzus Fourier-transzformáltja
f
1
Ha T→ 0, → δ(t)
Az impulzus szélesség és a sávszélesség fordítottan arányosak

## Slide 17: Hálózat jellemző függvények
Időtartomány:
frekvencia-tartomány:
súlyfüggvény
frekvencia transzfer függvény

## Slide 18: Átviteli függvények
Frekvencia transzfer függvény:
Amplitúdó karakterisztika:
  erősítés karakterisztika
  csillapítás karakterisztika
Fázis karakterisztika:
  fázisfutási idő
  csoportfutási idő
Torzítás mentes átvitel:

## Slide 19: Energia és teljesítmény spektrum
Energia spektrum:
Az abszolút integrálható x(t) jel teljes energiája (Parseval-tétel):
Spektrális sűrűség (véletlen jelekre)
A jelteljesítmény frekvencia szerinti eloszlása
A véletlen jel átlagteljesítménye:

## Slide 20: Spektrum ábra példa

## Slide 21: Some important concepts used in communications
Sávszélesség
A sávszélesség az a frekvencia-tartomány, amelyben az áramkör használható, vagy az adott jel még jelentősebb torzulás nélkül átvihető. A sávszélességet az fH – fL különbséggel definiáljuk, ahol f1 az alsó és f2 az ún. felső határfrekvencia. Ezekben a pontokban a jel teljesítménye a maximális érték felére (amplitúdója a -ed részére ) esik vissza.
Alapsávi jel
Ha fL = 0
B = fH - fL

## Slide 22: Beszéd spektrumsűrűsége
A zenei hangátvitel frekvencia igénye jóval nagyobb.

## Slide 23: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
Minden olyan jelet, ami nem része az információnak, a kommunikációs összeköttetésben zajnak tekintünk.
Jel-zaj viszony (Signal to Noise Ratio, SNR) A jel/zaj viszony a jel és a zaj átlagos teljesítményeinek hányadosa:

## Slide 24: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
A decibel skála
Mindig két teljesítmény hányadosát fejezi ki logaritmikus egységekben:
Logaritmikus azonosságok:
dB | P1/P2
0 | 1
1=10-9 | 10/8=1.25
2=5-3 | 3.16/2=1.58
3 | 2
4=10-6 | 10/4=2.5
5=10/2 | ==3.16
6=2*3 | 22=4
7=10-3 | 10/2=5
8=5+3 | 3.16*2=6.32
9=3*3 | 23=8
10 | 10
-7=3-10 | 2/10=0.2
dB | P1/P2
0 | 1
1=10-9 | 10/8=1.25
2=5-3 | 3.16/2=1.58
3 | 2
4=10-6 | 10/4=2.5
5=10/2 | 
6=2*3 | 22=4
7=10-3 | 10/2=5
8=5+3 | 3.16*2=6.32
9=3*3 | 23=8
10 | 10
-7=3-10 | 2/10=0.2

## Slide 25: Távközlésben használt fontosabb fogalmak
Megnevezés | Mértékegység | Definíció | Ref. szint
Teljesítményerősítés | dB | 10·log 10(Pki/Pbe) | 
Feszültségerősítés | dB | 20·log 10(Uki/Ube) | 
Csillapítás (teljesítmény) | dB | 10·log 10(Pbe/Pki) | 
Csillapítás (feszültség) | dB | 20·log 10(Ube/Uki) | 
Hangnyomás-szint (SPL) | dBSPL | 20·log 10(p/pref) | 20μPa
Hangintenzitás-szint (SIL) | dBSIL | 10·log 10(I/Iref) | 1pW/m2
Elektromos teljesítményszint | dBm | 10·log 10(P/Pref) | 1mW
Elektromos teljesítményszint | dBW | 10·log 10(P/Pref) | 1W
Elektromos feszültségszint | dBV | 20·log 10(U/Uref) | 1V
Effektív elektromos feszültségszint (600Ω terhelésnél azonos mintdBm) | dBu | 20·log 10(U/Uref) | 0.775VRMS
A távközlésben használt néhány fontosabb logaritmikus mennyiség